## Slide 1: DISSOLUÇÃO
Elaborado por Jackeline Capatto Batistela
Julho 2016

## Slide 2: Legislações Importantes/Fontes de Informações
RESOLUÇÃO-RDC Nº. 31, DE 11 DE AGOSTO DE 2010 – PERFIS DE DISSOLUÇÃO E EQFAR
RE 899 – VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS
CP129 – CONSULTA PÚBLICA PARA REVISÃO DA RE899
NOTA TÉCNICA nº 003/2013
www.fda.gov/cder
www.dissolution.com
www.dissolutiontech.com
www.americanpharmaceuticalreview.com
Chemical Abstracts

## Slide 3: DISSOLUÇÃO
Dissolução
Dissolução é um processo no qual um sólido interage com um solvente, dando origem à uma solução.
Ensaio de Dissolução
O ensaio de dissolução é um ensaio farmacêutico que pode ser definido como a quantificação do fármaco, contido em uma forma farmacêutica, por unidade de tempo, sob condições padronizadas de temperatura, meio, agitação, interface sólido/líquido.
É considerado o teste mais importante em uma análise farmacêutica. Especialmente para formas farmacêuticas sólidas que contém fármacos de baixa solubilidade, onde a dissolução é considerada um fator limitante para o processo de absorção, o ensaio de dissolução é de fundamental importância.

## Slide 4: DISSOLUÇÃO

## Slide 5: DISSOLUÇÃO
Via de Administração Oral - Fluxo

## Slide 6: DISSOLUÇÃO
Definições
Dissolução Rápida: Dissolução média de no mínimo 85% da substância ativa em até 30 minutos;
Dissolução Muito Rápida: Dissolução média de no mínimo 85% da substância ativa em até 15 minutos;
Forma Farmacêutica: estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos possuem, após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição de excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração;
Forma Farmacêutica de Liberação Imediata: forma farmacêutica em que a dose total da substância ativa é disponibilizada rapidamente após sua administração. Em ensaios in vitro apresenta, em geral, dissolução média de no mínimo 75% da substância ativa em até 45 minutos. Tal forma farmacêutica pode ainda apresentar tipos de dissoluções diferenciadas em rápida e muito rápida;

## Slide 7: DISSOLUÇÃO
Definições
Forma Farmacêutica de Liberação Prolongada: forma farmacêutica que apresenta liberação modificada em que a substância ativa é disponibilizada gradualmente da forma farmacêutica por um período de tempo prolongado;
Forma Farmacêutica de Liberação Retardada: forma farmacêutica que apresenta liberação modificada em que a substância ativa é liberada em um tempo diferente daquele imediatamente após a sua administração. As preparações gastro-resistentes são consideradas forma de liberação retardada, pois são destinadas a resistir ao fluido gástrico e liberar a substância ativa no fluido intestinal;
Medicamento Comparador: medicamento submetido ao Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo para fins de mudanças pós-registro de medicamentos, conforme legislação específica, com o qual o Medicamento Teste será comparado;

## Slide 8: DISSOLUÇÃO
Definições
Medicamento de Referência: medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;
Medicamento Teste: medicamento submetido aos Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de Dissolução Comparativo;
Método de Dissolução Discriminativo: método capaz de evidenciar mudanças significativas nas formulações e nos processos de fabricação dos medicamentos testados que podem afetar o desempenho da formulação;
Sink Condition: Mínimo 3 vezes o volume de meio de dissolução necessário para obter solução saturada de fármaco. Calculada a partir do teste de solubilidade.

## Slide 9: DISSOLUÇÃO
Importância do Teste de Dissolução
Avaliação de Novas Formulações e auxílio no desenvolvimento;
Avaliação da Estabilidade dos medicamentos;
Detecção de Desvios de produção;
Faz parte da especificação de controle de qualidade para liberação de medicamentos;
Assegura consistência de resultado lote a lote;
Avaliação de modificações de processo;
Avalidação da qualidade da formulação em função do tempo em armazenagem.

## Slide 10: DISSOLUÇÃO
Parâmetros que influenciam no ensaio de dissolução

## Slide 11: DISSOLUÇÃO
Parâmetros que influenciam no ensaio de dissolução:
Características do fármaco (rota de síntese, solubilidade, polimorfismo,
tamanho de partícula);
Formulação (forma farmacêutica, excipientes, revestimento, granulação);
Parâmetros de processo de produção (dureza, tipo de compressão, malha);
Parâmetros do próprio ensaio (pH, volume, rotação, aparato).
A CAPACIDADE DOS TESTES DE DISSOLUÇÃO EM APONTAR TAIS ALTERAÇÕES É EXATAMENTE UM DOS SEUS OBJETIVOS.

## Slide 12: DISSOLUÇÃO
Para que um fármaco seja absorvido, é fundamental a sua dissolução nos fluidos do trato gastrintestinal (TGI);
Em muitos casos, a etapa de dissolução é a responsável pela velocidade de absorção;
Existem muitas evidências cientificamente comprovadas de que a maioria dos problemas de biodisponibilidade devem-se a problemas de dissolução.
O ensaio de dissolução é o único teste que pode apresentar algum grau de relevância no efeito terapêutico do princípio ativo “in vivo”, desde que estudado adequadamente.
Um bom domínio sobre os pontos críticos/variáveis/operacionalização é importantíssimo para quem atua em CQ, desenvolvimento, registro, pesquisa.

## Slide 13: DISSOLUÇÃO
Aspecto de fundamental importância em dissolução:
Nas empresas, a criação de um grupo especializado em dissolução é um caminho importante para:
– Desenvolvimento de métodos;
- Interpretação dos Resultados;
– Discussão de problemas;
– Acúmulo de experiência;
– Direcionar desenvolvimento e avaliação de novas formulações;
- Auxilia na avaliação da Estabilidade do medicamento;
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

## Slide 14: DISSOLUÇÃO
O treinamento e a experiência dos analistas são
de importância fundamental para minimizar as
fontes de variabilidade e obter resultados
confiáveis em dissolução!!!

## Slide 15: DISSOLUÇÃO
É aplicável a diversas formas farmacêuticas:
Comprimidos de Liberação Imediata ou Controlada;
Cápsulas de Liberação Imediata ou Controlada;
Suspensões;
Comprimidos Mastigáveis;
Transdérmicos;
Semi-sólidos;
Cápsulas gelatinosas moles;
Implantes.

## Slide 16: DISSOLUÇÃO
Equipamentos de Dissolução (Fonte: USP)

## Slide 17: DISSOLUÇÃO
Equipamentos de Dissolução (segundo à USP):
Aparato 1: Cesto;
Aparato 2: Pás;
Aparato 3: Cilindros Recíprocos;
Aparato 4: Flow Cell;
Aparato 5: Disco sob pá;
Aparato 6: Cilindro Rotatório;
Aparato 7
Aparato 8
Escolha depende da forma farmacêutica
e da finalidade do teste.

## Slide 18: DISSOLUÇÃO
APARATO 1 – CESTO
Utilizado para cápsulas, pellets e comprimidos, principalmente quando há flutuação da forma farmacêutica;
50 a 100 rpm.

## Slide 19: DISSOLUÇÃO
APARATO 2 – PÁS
Utilizado para cápsulas, comprimidos e suspensões;
50 ou 75 rpm.
Rotações menores que 25 rpm são inaceitáveis – hidrodinâmica não reprodutível.
Acima de 150rpm – Turbulência.
Entre 25 e 50rpm, aceitável para suspensões.

## Slide 20: DISSOLUÇÃO
APARATO 3 – CILINDROS RECÍPROCOS
Utilizado cubas de 200 mL, nos quais os cilindros são mergulhados;
Operação sequencial;
Possibilita a mudança de meios de dissolução (pH´s);
Indicado para mudança de pH, pellets, liberação modificada.

## Slide 21: DISSOLUÇÃO
APARATO 4 – FLOW CELL
Células nas quais a forma farmacêutica é submetida a um fluxo de meio de dissolução;
Adequado para fármacos pouco solúveis, mudança de pH;
Problemas: consumo de meio e validação do método;
Permite velocidade de fluxo superiores a 50mL/min (3L/h).

## Slide 22: DISSOLUÇÃO
APARATO 5 – DISCO SOB PÁ
Adaptação do aparato 2;
Para produtos de aplicação tópica ou transdérmica;

## Slide 23: DISSOLUÇÃO
APARATO 6 – CILINDRO ROTATÓRIO
Indicado especialmente para adesivos transdérmicos;

## Slide 24: DISSOLUÇÃO
APARATO 7 – RECIPROCATING HOLDER
Adaptação do aparato 3;
Utilização de cubas de 200mL nos quais os sistemas são mergulhados: operação sequencial.
Possibilita mudança de pH;
Indicado para mudanças de pH, liberação modificada;
Sólidos que não desintegram, pellets, transdérmicos.

## Slide 25: DISSOLUÇÃO
APARATO 8 – CÉLULA DE FRANZ
Testes de Permeação.

## Slide 26: DISSOLUÇÃO
Acessórios:
Cubas de 2L ou 4L;
Mini Pás para cubas de 200mL – produtos com baixa dosagem;
Âncoras: Utilizadas em conjunto com pás, para cápsulas ou comprimidos que flutuam, ou que aderem à parede da cuba.

## Slide 27: DISSOLUÇÃO
Variáveis do Ensaio de Dissolução

## Slide 28: DISSOLUÇÃO
Variáveis do Ensaio de Dissolução:
1. Agitação;
2. Fatores relacionados ao meio de dissolução;
3. Deaeração do Meio;
4. Posição da forma farmacêutica durante o ensaio;
5. Amostragem;
6. Filtração;
7. Outros Fatores.

## Slide 29: DISSOLUÇÃO
1. Agitação:
˃ velocidade de agitação, ˃ velocidadade de dissolução;
Velocidade de Agitação Elevada: Método pouco seletivo;
Velocidade de Agitação Muito Baixa: Método muito discriminatório;
Usual: 50rpm à 100rpm;
Rotações menores que 25 rpm são inaceitáveis – hidrodinâmica não reprodutível.
Acima de 150rpm – Turbulência.
Entre 25 e 50rpm, aceitável para suspensões.

## Slide 30: DISSOLUÇÃO
Agitação:
Formação de Cone no fundo da cuba a 50rpm: Cone pode ser reduzido aumentando a velocidade de agitação para 75rpm ou até 100rpm;

## Slide 31: DISSOLUÇÃO
2. Fatores relacionados ao meio:
Seleção adequada do meio de acordo com as propriedades do fármaco;
Solubilidade;
pH;
Tensão Superficial;
Volume;
Deaeração.

## Slide 32: DISSOLUÇÃO
pH:
Relacionado à Solubilidade;
Verificar estrutura química do fármaco
(ácido/base);
Tensão Superficial:
Uso de tensoativos no meio de dissolução;
Fármacos pouco solúveis ou insolúveis;
Usual: Lauril Sulfato de Sódio e Polissorbato em várias concentrações.
Volume:
Condicionado pela solubilidade do fármaco;
Deve ser de 5 a 10x maior que o volume de saturação (condição sink);
Usual: 900 mL/500 mL.
Para fármacos pouco solúveis/insolúveis, possibilidade de usar outros aparatos, como
USP IV e uso de tensoativos.

## Slide 33: DISSOLUÇÃO
3. Deaeração do Meio:
Gases dissolvidos no meio
Formação de Bolhas
(Alterações na hidrodinâmica do sistema e
recobrimento da forma farmacêutica)
IMPORTANTE VALIDAR!!! Resultados Alterados
* Meios com tensoativos não são deaerados (formação de espuma)!!!
Nunca faça um ensaio de dissolução sem deaerar o meio!

## Slide 34: DISSOLUÇÃO
4. Posição da Forma Farmacêutica:
Parâmetros que influenciam a dissolução: Flutuação ou Aderência;
Verificar a posição da forma farmacêutica assumida no início do ensaio.
5. Amostragem:
Metade da distância entre o aparato (pá/cesto) e a superfície do meio;
1 cm de distância parede cuba/haste;
Rapidez;
Considerar 10 segundos de intervalo para jogar cada comprimido nas cubas.

## Slide 35: DISSOLUÇÃO
6. Filtração:
Tipos de Filtros x Alterações nos Resultados;
Fundamental verificar e validar e interferência do filtro;
Amostras Nominais devem ser centrifugadas antes da injeção/leitura.
7. Outros Fatores:
Temperatura;
Viscosidade do Meio;
Vibração;
Limpeza.

## Slide 36: DISSOLUÇÃO
Definição de Critérios de Aceitação para Dissolução (Q)

## Slide 37: DISSOLUÇÃO
Especificações de um único ponto: Corresponde a um teste de controle de qualidade de rotina (para medicamentos contendo fármacos altamente solúveis).
Especificações de dois pontos: Para caracterizar a qualidade do medicamento e corresponde a um teste de controle de qualidade de rotina para certos tipos de medicamentos, por exemplo, fármacos pouco solúveis em água que se dissolvem lentamente como a carbamazepina.

## Slide 38: DISSOLUÇÃO
As especificações devem ser baseadas nas características de dissolução do biolote;
Os ensaios devem ser realizados em condições tais como: método cesto a 50/100 rpm ou pá 50/75/100 rpm;
Para gerar um perfil de dissolução, deve-se obter no mínimo 5 pontos de amostragem, dos quais, no mínimo 3 correspondam a valores de % de fármaco dissolvidos menores que 65% (quando for possível) e o último tempo seja relativo a um tempo de coleta igual a, pelo menos, o dobro do tempo anterior;

## Slide 39: DISSOLUÇÃO
Para medicamentos de dissolução muito rápida podem ser necessários intervalos menores de amostragens (5 ou 10 minutos);
Para medicamentos com fármacos altamente solúveis que apresentam dissolução rápida (classes I e III), um teste de dissolução de um único ponto (60 minutos ou menos) que demonstre dissolução de, no mínimo, 85%, é suficiente para controle de lote a lote.
Para medicamentos com fármacos pouco solúveis em água, que se dissolvem lentamente (classe II), recomenda-se um teste de dissolução de dois pontos, ou seja, um a 15 minutos e outro a 30, 45 ou 60 minutos, para assegurar 85% de dissolução.

## Slide 40: DISSOLUÇÃO
Especificações Farmacopeicas disponível: Deve-se utilizar as especificações farmacopeicas para controle de qualidade.
Especificações Farmacopeicas não disponíveis, com ensaio desenvolvido para medicamento inovador disponível (referência): Estabelecer perfis para os medicamentos teste e referência.
Especificações Farmacopeicas não disponíveis, com ensaio desenvolvido para medicamento inovador não disponível (não há referência): Estabelecer perfis em vários pH´s, no mínimo em 3 meios, com adição ou não de tensoativo, uso de pá ou cesto, variando-se velocidade de rotação.

## Slide 41: DISSOLUÇÃO
Casos Especiais:
- Ensaio de Dois Pontos – Fármacos pouco solúveis em água, por ex, carbamazepina. Alternativamente a dois pontos, pode-se usar um perfil de dissolução.
- Ensaio em Dois Meios – Para refletir mais adequadamente as condições fisiológicas do trato gastrointestinal, pode-se empregar ensaios utilizando suco gástrico simulado (SGS), com ou sem pepsina, ou suco entérico simulado (SES) com ou sem pancreatina, para determinar a qualidade lote a lote.
Ex: Em alguns casos de cápsulas gelatinosas, com o envelhecimento, observa-se diminuição da dissolução devido à formação de película. Ao adicionar enzimas, a dissolução aumenta significativamente. Nestas condições, perfis em diferentes meios ao longo de um estudo de estabilidade pode ser justificado.

## Slide 42: DISSOLUÇÃO
Critérios de Aceitação – USP
Fomas farmacêuticas de liberação imediata:

## Slide 43: DISSOLUÇÃO
Critérios de Aceitação – USP
Fomas farmacêuticas de liberação prolongada:

## Slide 44: DISSOLUÇÃO
Critérios de Aceitação – USP
Fomas farmacêuticas de liberação retardada:
Estágio Ácido:
Estágio Tampão:

## Slide 45: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Desenvolvimento de método de dissolução/perfil de dissolução.

## Slide 46: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
O desenvolvimento de um método de dissolução é uma etapa importante do desenvolvimento de um produto farmacêutico.
Quais amostras serão estudadas? Referência, Teste, Outras Formulações...;
Importante basear o desenvolvimento em formulações com características diferentes;
O método deve possuir uma capacidade discriminatória para avaliar as formulações.

## Slide 47: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Solubilidade

## Slide 48: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
CARACTERÍSTICAS DO FÁRMACO
SOLUBILIDADE
A solubilidade do fármaco é de extrema importância. (solúvel em água?; pH dependente?; insolúvel?)
Avaliar a estabilidade do fármaco frente aos meios de dissolução;
Atenção para a classificação biofarmacêutica de cada fármaco.

## Slide 49: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
CLASSIFICAÇÃO BIOFARMACÊUTICA

## Slide 50: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Determinação da Solubilidade
Método do Equilíbrio:
- Uma quantidade de fármaco é adicionada ao solvente, saturando-o.
- Agitação por tempo prolongado até atingir o equilíbrio.
- Quantificação do fármaco (método de teor validado).
NT 003/2013: Recomenda o Shake-Flask como método de escolha para solubilidade e a incubadora com plataforma de agitação orbital com temperatura controlada como equipamento obrigatório na determinação da solubilidade em equilíbrio.

## Slide 51: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Determinação da Solubilidade
A solubilidade do fármaco em equilíbrio a 37ºC deve ser determinada experimentalmente para cada um dos fabricantes de fármaco selecionados em, no mínimo, 3 meios diferentes dentro da faixa de pH fisiológico (entre 1,2-6,8).
A adoção de pH´s fora dessa faixa deve ser justificada e comprovada através de análise experimental e literatura.
A escolha dos meios deve levar em consideração a natureza química do fármaco, sua constantes de dissociação, farmacocinética e via de administração do medicamento.

## Slide 52: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Determinação da Solubilidade
Deve-se adicionar quantidades crescentes de fármaco ao meio selecionado para obtenção de uma solução saturada que deve ser mantida sob agitação (24-48h) com velocidade e temperatura controlada, utilizando-se uma incubadora com plataforma de agitação orbital, até que a solubilidade de equilíbrio seja atingida.

## Slide 53: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Determinação da Solubilidade
Para fármacos de alta solubilidade (quantidade correspondente a sua maior dose posológica disponível no mercado nacional é solúvel em 250mL de meio) não é necessário a obtenção de solução saturada bastando a sua comprovação nos 3 meios.
Calcular a massa inicial de fármaco e o volume de meio que será utilizado através da fórmula:
massa inicial do fármaco = maior dose x volume de meio/250
Agitar por 1 hora, se estiver límpida, quantificar.

## Slide 54: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Determinação da Solubilidade
Solubilidade não deve ser realizada em cuba de dissolução ou agitador magnético.
Para o adequado desenvolvimento do método de solubilidade vários aspectos devem ser observados:
- Realizar ensaio em triplicata para cada meio testado, com média e coeficiente de variação obtidos.
- Comprovar a estabilidade do fármaco nos pH´s de escolha.
- Utilizar método analítico validado e indicativo de estabilidade para quantificar.
- Avaliar filtros de diferentes materiais e porosidade. A não utilização de filtros deve ser justificada.
- Avaliar necessidade ou não da etapa de centrifugação.
- Para fármacos fotossensíveis, utilizar vidraria âmbar e ambiente com luz especial.
- Para fármacos pouco solúveis, justificar escolha e uso de tensoativos. Demonstrar que a concentração de tensoativo utilizada é a mais baixa possível.
- Registrar o pH inicial e final da solução saturada. Arquivar dados brutos, cromatogramas, etc.

## Slide 55: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
ESCOLHA DO MEIO DE DISSOLUÇÃO
Ligada diretamente ao teste de solubilidade e características da forma farmacêutica e vias de administração;
Devem ser considerados os meios com pH fisiológicos;
Importante testar vários meios para a definição da melhor condição.
Principais meios utilizados:
- Água - pH 4,5 - pH 7,6
- HCl 0,1N (pH 1,2) ou 0,01N - pH 6,8 - Suco gástrico/entérico simulado

## Slide 56: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
ESCOLHA DO MEIO DE DISSOLUÇÃO
Demonstrar que o meio de dissolução escolhido é o mais adequado à sustância ativa na forma farmacêutica em estudo, levando em consideração os resultados de solubilidade.
A demonstração requer a investigação de curvas em no mínimo 3 meios na faixa de pH fisiológico (1,2-6,8). Caso seja necessário outra faixa de pH, justificar e comprovar tecnicamente.
Comprovar a necessidade do uso de tensoativos, quando aplicável, bem como da quantidade empregada, justificando tecnicamente que é a mais baixa possível.

## Slide 57: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
ESCOLHA DO MEIO DE DISSOLUÇÃO
Demonstrar que o aparato e a rotação utilizados são adequados. A demonstração de que a rotação é adequada requer investigação, partindo de rotações mais baixas até as mais altas.
Justificar a utilização de âncoras, quando aplicável. (Cápsulas, quando ocorre flutuação).
Devem ser avaliados e testados filtros de diferentes materiais e porosidade.
Demonstrar e justificar a escolha do valor Q (quantidade dissolvida, especificação).
Justificar e comprovar a não deaeração dos meios, quando aplicável.

## Slide 58: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
REGISTROS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO
O estudo de desenvolvimento do método de dissolução deve ter um protocolo que descreva o planejamento e um relatório que descreva os resultados.
As amostras e os padrões utilizados devem ser contabilizados na cadeia de custódia.
Para EQFAR, o relatório de desenvolvimento do método de dissolução também pode ser adotado quando o método de dissolução descrito em compêndio oficial, normas ou regulamentos específicos aprovados/referendados pela Anvisa, não é adequado para o produto, desde que devidamente comprovado.

## Slide 59: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO

## Slide 60: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Condições a serem empregadas:
Aparato 1 (cesto): 50/75/100 rpm;
Aparato 2 (pás): 50/75 rpm;
Tempo de Coleta: mínimo 3 pontos antes de atingir 65% e último ponto deve ser o dobro do penúltimo.
Cálculo de F1 e F2.
- F1: Fator de Semelhança (0-15) - F2: Fator de Diferença: (50-100)

## Slide 61: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Mapeamento:
Após conclusão do dossiê, é necessário realizar o mapeamento, termo que se refere ao estudo onde é possível determinar a relação entre variáveis críticas de fabricação (VCF) e uma resposta de perfil de dissolução.
Comprovar que o método proposto é suficientemente adequado para mapear variáveis críticas de fabricação (VCF);
As VCF´s incluem alterações de formulações, processo, equipamentos, materiais e métodos que podem afetar significativamente a dissolução.

## Slide 62: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Mapeamento:
Condução do Ensaio: Preparar duas ou mais formulações que envolvam VCF´s e estudar as características do perfil de dissolução;
Os resultados devem demonstrar que o método foi capaz de mapear e mostrar essa diferença crítica de fabricação.

## Slide 63: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO/PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Proposição de um método final:
Método é adequadamente discriminatório? (nem muito...nem pouco);
Viabilidade do método proposto;
Quais condições permitiram uma melhor avaliação da liberação do fármaco?

## Slide 64: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo

## Slide 65: PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Perfil de Dissolução:
É um ensaio descritivo, relacionado ao desenvolvimento.
CURVAS
% dissolvida x tempo
concentração x tempo
Permite que se avalie velocidade do processo, comparação entre formulações; concentração máxima dissolvida e tempo de latência.

## Slide 66: PERFIL DE DISSOLUÇÃO
Avaliação do Perfil de Dissolução:
Início do desenvolvimento dos Perfis: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA;
Acompanhar visualmente o processo e anotar qualquer alterações observadas (formação de cone, bolhas, aderência, flutuação, etc);
Aspectos revelantes:
Treinamento do Analista (experiência, habilidade e organização);
Amostragem em vários tempos (maior volume de análise/diluições);
Cálculo e elaboração dos gráficos (conhecimento básico em excel, correção do volume de coleta);
Interpretação dos resultados (avaliação de desvios, comparação de fórmulas, problemas na formulação).

## Slide 67: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
Definição: Ensaio analítico com coletas em múltiplos pontos para a avaliação da dissolução de uma determinada substância ativa comparando duas formulações.
Para fins regulatórios, o perfil de dissolução comparativo deve ser realizado em centro EQFAR. Porém, utilizamos as mesmas regras internamente para avaliar as formulações antes de seguir para EQFAR.
O método para perfil comparativo deve ser o mesmo utilizado para o teste de dissolução em tempo fechado para liberação. (CQ).
As análises de teste e comparador devem ocorrer simultaneamente.

## Slide 68: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
Comparador:
- Medicamento Referência;
- Formulação Registrada/Praticada (Alteração de Formulação Pós-Registro);
- Formulação com diferentes dosagens.

## Slide 69: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
Para formas farmacêuticas de liberação prolongada, a coleta de amostra deve ser representativa do processo de dissolução em, por exemplo, 1, 2 e 4 horas e depois a cada duas horas até que ambos os medicamento apresentem dissolução de 80% da substância ativa ou o platô seja alcançado.
Para formas farmacêuticas de liberação retardada deve ser realizada dissolução em meio HCl0,1N durante 2 horas (etapa ácida), seguida de dissolução em meio tampão. Após o momento em que se coloca o medicamento no meio tampão, a coleta de amostra deve ser representativa do processo de dissolução em, por exemplo, 15, 30, 45, 60 e 120 minutos até que ambos os medicamentos apresentem dissolução de 80% da substância ativa ou o platô seja alcançado.

## Slide 70: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
O Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo pode ser realizado com medicamentos que se apresentem na forma de comprimido revestido/drágea, cujo Medicamento de Referência/Comparador seja comprimido simples ou vice-versa, desde que o revestimento não controle o mecanismo de liberação da substância ativa.
Os Perfis de Dissolução são avaliados aplicando-se o cálculo de Fator de Semelhança (F2).

## Slide 71: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
O fator F2 corresponde a uma medida de semelhança entre as porcentagens dissolvidas de ambos os perfis:
O fator de semelhança (F2) somente deve ser calculado quando as condições do ensaio de dissolução forem exatamente as mesmas empregadas na avaliação dos Medicamentos Teste e de Referência/Comparador.

## Slide 72: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
Para que dois perfis de dissolução sejam considerados semelhantes, devem atender aos seguintes critérios:
- Os Medicamentos Teste e de Referência/Comparador devem apresentar tipos de dissoluções correspondentes. Por exemplo, se o Medicamento de Referência/Comparador apresentar dissolução média de 85% em 30 minutos (dissolução rápida) o Medicamento Teste deve apresentar também dissolução rápida;
- O valor do fator de semelhança (F2) deve estar compreendido entre 50 a 100;
- Os tempos de coleta devem ser os mesmos para as duas formulações;

## Slide 73: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Estudo de Perfil de Dissolução Comparativo:
- O número de pontos de coleta deve ser representativo do processo de dissolução até que se obtenha platô na curva, sendo obrigatória a quantificação de amostras de, no mínimo, cinco tempos de coleta;
- Para fins de cálculo F2, utilizar, no mínimo, os três primeiros pontos, excluindo o tempo zero;
- Para fins de cálculo F2, incluir apenas um ponto da curva após ambos os medicamentos atingirem a média de 85% de dissolução;

## Slide 74: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Para permitir o uso de médias, os coeficientes de variação para os primeiros pontos de coleta não podem exceder 20%. Para os demais pontos considera-se o máximo de 10%. São considerados como primeiros pontos de coleta o correspondente a 40% do total de pontos coletados. Por exemplo, para um perfil de dissolução com cinco tempos de coleta, consideram-se primeiros pontos os dois primeiros tempos de coleta.
Quando a substância ativa apresentar alta solubilidade e a formulação for de liberação imediata, apresentando dissolução muito rápida para ambos os medicamentos, o fator F2 perde o seu poder discriminativo e, portanto, não é necessário calculá-lo. Nesses casos deve-se comprovar a dissolução muito rápida dos produtos, por meio do gráfico da curva, realizando coletas em, por exemplo: 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. O coeficiente de variação no ponto de 15 minutos que não pode exceder 10%.

## Slide 75: ESTUDO DE PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO
Causas mais comuns de desvios altos:
- Coleta realizada de maneira errada;
- Influência do filtro;
- Formulação (uniformidade, inconsistências de processo, interação com excipientes, revestimentos, envelhecimento da cápsula);
- Adesão do produto à cuba;
- Mecanismos de agitação.
Resultados aberrantes se o conteúdo da forma farmacêutica não está disperso de maneira uniforme.

## Slide 76: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
VALIDAÇÃO

## Slide 77: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
VALIDAÇÃO
Amostragem
Seleção de Filtros e âncoras
Deaeração do Meio
Especificidade – interferência dos excipientes
Faixa de Linearidade
Exatidão/Recuperação
Precisão
Robustez
Estabilidade de Soluções

## Slide 78: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Amostragem
Manual x Automático
Seringa de Plástico x Seringa de Vidro
Ponto de Amostragem
Filtro
Função de Interromper a dissolução e remover excipientes insolúveis;
Deve ser pré-umedecido com o meio de dissolução (avaliar no dossiê e na validação);
Adsorção do fármaco deve ser avaliada.
Solução Padrão Filtrado x Não Filtrado;
Solução Amostra Filtrada x Centrifugada.

## Slide 79: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Uso de Âncoras
Tipo Utilizado;
Justificar a utilização;
Grande influência no perfil.
Deaeração do Meio
Robustez Meio Deaerado x Não Deaerado (avaliado também no dossiê).

## Slide 80: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Especificidade
Avaliar interferência do placebo (revestimentos, cápsulas vazias, pigmentos) – 3 cubas.
Não deve ser maior que 2%, comparado com padrão 100%;
Para medicamentos com liberação modificada, o placebo deve estar na forma de comprimido também, simulando a amostra real e não uma mistura de pós. Placebo com o mesmo mecanismo de liberação da amostra.  A Interferência deve ser avaliada a cada tempo de amostragem, tal qual amostra.

## Slide 81: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Linearidade
Máximo 5% de solvente orgânico pode ser usada para aumentar a solubilidade do padrão.
Menor Valor: % dissolvida no primeiro ponto do perfil da menor dosagem.

## Slide 82: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Exatidão
Mesma Faixa de Linearidade – Menor Valor/Média/Maior Valor;
3 preparos de cada nível com 3 injeções de cada – Total de 27 injeções.
Fármacos com baixa solubilidade – Solução Estoque: Fármaco dissolvido em solvente orgânico (máx 5% vol final) e completado com meio de dissolução.
CUBA x BALÃO
CUBA: Simulação real da amostra, com influência do tempo, agitação e temperatura. Transferir alíquota do padrão estoque + quantidade de placebo equivalente a uma forma farmacêutica para a cuba de modo que a concentração final seja igual da amostra final. Proceder dissolução normal.

## Slide 83: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Exatidão
Quando tem estágio ácido: Máximo 10% de liberação  Deve ser validado também.

## Slide 84: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Precisão e Precisão Intermediária
Realizado tal qual metodologia, com tempo único;
Deve ser realizado também para perfil de dissolução, quando aplicável.
Comparação de um perfil rodado por 1 analista em 1 dia com outro perfil rodado por outro analista em dias diferentes.
Desvio máximo de 10% entre analistas para tempos com dissolução menor que 85%.
Desvio máximo de 5% entre analistas para tempos com dissolução maior que 85%.
DESSA MANEIRA, A VALIDAÇÃO É ADEQUADA PARA CQ E PARA
AVALIAÇÃO DE PERFIS.

## Slide 85: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
Robustez
Robustez da Dissolução: Concentração do Meio, pH do meio, agitação, temperatura, aparato. Realizado durante o Dossiê. Se não existir dossiê, deve ser contemplado na validação.
Robustez do Método de Quantificação: Fluxo, Temperatura da Coluna, Composição de fase móvel, pH de fase móvel.

## Slide 86: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
VALIDAÇÃO

## Slide 87: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
VALIDAÇÃO PARCIAL – NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS PARA CENTROS DE EQFAR OU DESENVOLVIDAS POR TERCEIROS E TRANSFERIDAS PARA O CRISTÁLIA.

## Slide 88: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
VALIDAÇÃO COMPLETA

## Slide 89: VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
DIRETRIZ REVISADA E DISPONÍVEL
Doctos_DA  Doctos_VALIDAÇÃO  Diretrizes

## Slide 90: Meios Biorrelevantes
Meios Biorrelevantes

## Slide 91: Meios Biorrelevantes
Meios Biorrelevantes:
Meios que tem alguma relevância nas condições de dissolução in vivo do fármaco em análise;
Considerar sítio de absorção e permeabilidade;
Meios que simulam estado de jejum e após as refeições: avaliar efeitos dos alimentos, estabelecer correlação in vivo/in vitro;
Não tem utilização em controle de qualidade.

## Slide 92: Bioisenção
Bioisenção

## Slide 93: Bioisenção
Bioisenção:
Isenção e Substituição de Estudos de Bioequivalência.
Bioisenção em Razão da Forma Farmacêutica:
Soluções Aquosas: parenterais, orais, otológicas, oftálmicas, inalatórios, sprays nasais; Pós para reconstituição que resultem em soluções aquosas orais ou parenterais, gases; aplicação tópica;
Medicamentos de uso oral que contenham fármacos destinados a ação local no trato gastrointestinal (Lista dos medicamentos disponível no site da ANVISA).

## Slide 94: Bioisenção
Bioisenção para Menores Dosagens:
Medicamentos de liberação convencional, com várias dosagens, mesma forma farmacêutica, formulações proporcionais contendo fármacos que apresentam farmacocinética linear e produzidos pelo mesmo fabricante;
Medicamentos de liberação modificada, com várias dosagens, mesma forma farmacêutica, mesmo mecanismo de liberação, formulações proporcionais contendo fármacos que apresentam farmacocinética linear e produzidos pelo mesmo fabricante;

## Slide 95: Bioisenção
Bioisenção para Menores Dosagens:
O estudo de Bioequivalência deverá ser realizado com a forma farmacêutica de maior dosagem;
Os perfis de dissolução das menores dosagens em comparação com a maior dosagem devem ser semelhantes;
Formulações Proporcionais:
Quando todos os componentes da formulação estiverem exatamente na mesma proporção em todas as diferentes dosagens ou no caso de a razão entre os excipientes e o peso total da formulação estar dentro dos limites estabelecidos para alteração moderada estabelecida em norma pós-registro.

## Slide 96: Bioisenção
Bioisenção baseada no Sistema de Classificação Biofarmacêutica:

## Slide 97: Bioisenção
Bioisenção baseada no Sistema de Classificação Biofarmacêutica:
Apresentam rápida dissolução in vitro;
A empresa deve comprovar a alta solubilidade do fármaco (dose máxima por administração solubiliza-se completamente em 250mL de meio, em 3 pH´s diferentes);
Todos os estudos para bioisenção deve ser realizado em centros de EQFAR, porém, devemos assegurar que todos os testes serão satisfatórios;
Apresentar dados comprovatórios da rápida dissolução do fármaco a partir da forma farmacêutica, ou seja, mínimo 85% do fármaco deverão dissolver-se em até 30 minutos, em todas as condições testadas, tanto para o teste quanto para o referência.

## Slide 98: Bioisenção
Bioisenção baseada no Sistema de Classificação Biofarmacêutica:
Para os perfis comparativos, as seguintes condições devem ser seguidas:
- Pá a 50rpm ou Cesto a 100rpm;
- Meios pH 1,2/pH 4,5/pH 6,8, sem uso de enzimas e sem uso de tensoativos;
- Registrar o pH no início e final do experimento;
- Volume: 900mL;
- No caso de cápsulas de gelatina, o uso de enzimas poderá ser aceito.

## Slide 99: Bioisenção
Bioisenção baseada no Sistema de Classificação Biofarmacêutica:
Apresentar informações da função de cada excipiente (DNP);
Alguns excipientes afetam a biodisponibilidade dos fármacos (sorbitol, manitol, lauril, etoxilato de óleo de rícino, polissorbato 80 e outros tensoativos). A empresa deve comprovar o impacto deles na motilidade gastrointestinal, permeabilidade do fármaco e interação com transportadores de membranas;
Para o fármaco Isoniazida, não usar sacarídeos como excipientes (lactose e sacarose), devido à interação fármaco-excipiente;
A bioisenção pautada no SCB não se aplica a medicamentos orodispersíveis, sublinguais ou de liberação modificada.

## Slide 100: Pós-Registro – RDC 73
Pós-Registro/Renovação - Portfólio

## Slide 101: Pós-Registro – RDC 73
Mudanças Relacionadas ao Insumo Farmacêutico:
Subtituição ou Inclusão de Local de Fabricação do IFA pelo fabricante: Sem Impacto;
Mudança da Razão Social do local de fabricação do IFA: Sem Impacto;
Substituição ou Inclusão de novo fabricante de IFA: Perfil de Dissolução Comparativo (PDC) IFA aprovado x IFA inclusão;
Mudança Menor de Produção do IFA: Quando não altera rota de síntese: PDC;
Mudança Maior de Produção do IFA: PDC.

## Slide 102: Pós-Registro – RDC 73
Mudanças Relacionadas aos testes/métodos analíticos:
Alterações na metodologia de quantificação demanda nova validação analítica;
Alterações nas condições da dissolução demanda nova validação analítica.
Mudanças na Composição do Medicamento/Formulação:
Perfil de Dissolução Comparativo;
Nova Validação da Metodologia Analítica, se aplicável.
Mudanças no Processo Produtivo/Tamanho de Lote/Equipamento:
Perfil de Dissolução Comparativo;
Nova Validação da Metodologia Analítica, se aplicável.

## Slide 103: DISSOLUÇÃO
Dúvidas?

## Slide 104: Referências Bibliográficas
Referências:
Legislações ANVISA;
Treinamento de Dissolução Prof. Humberto – Universidade de São Paulo;
Capítulo Geral de Dissolução – USP;

## Slide 105: DISSOLUÇÃO
Obrigada!